|  | TIPS ON HOW (utili consigli pratici per il tuo allevamento) |
| --- | --- |
|  | AM4 |
| AMBIENTE |
| STRUMENTARIO UTILE PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI AMBIENTALI TERMOMETRO A MASSIMA E MINIMA: è un semplice termometro da appendere nei locali da controllare che ci fornisce il valore della temperatura massima e di quella minima raggiunte in un determinato periodo di tempo. IGROMETRO: misura l’umidità esprimendola in umidità relativa, quindi fornendo un dato espresso in %. TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI: consente di misurare la temperatura a distanza, serve per valutare la temperatura di ingresso dell’aria e la temperatura nei vari punti dei box. DATALOGGER: è una sonda che memorizza la temperatura ogni 10-15 minuti nell’arco delle 24 ore per più giorni; è uno strumento molto utile per vedere come cambia la temperatura dal giorno alla notte e da un giorno all’altro. ANEMOMETRO: serve a valutare la velocità dell’aria sia a livello degli animali che a livello di ingresso dell’aria; fornisce un dato espresso in m/sec. CANDELETTE FUMOGENE: sono utili per monitorare le correnti d’aria e quindi capirne i movimenti nell’ambiente. RILEVATORE DI GAS NOCIVI (DRAEGER): questo strumento a fialette intercambiabili ci permette di monitorare la presenza nell’aria dei principali gas nocivi per gli animali (CO2, NH3, H2S, ecc), e di individuarne le concentrazioni massime al di sopra delle quali possono esserci danni gravi alla salute dei suini e anche delle persone. |

Tutti gli strumenti sopra citati sono in dotazione dello studio Pinta-Colomba che è a vostra disposizione per eventuali monitoraggi ambientali presso i vostri allevamenti.